WIN7系统配置方法

一 Win7无需安装IPv6协议，将网线接入PC即可获取IPv6地址。

二 设置DNS

1.在控制面板中点击查看网络状态和任务进入网络与共享中心

2.在右上角点击更改适配器配置

3.右击本地连接，并选择属性

4.选择Internet协议版本6，并点击属性

5.在下方选择使用下面的DNS服务器地址，地址为2001：DA8：1002：112::11，点击确定即可

三 简单的测试方法

在本地连接的窗口中点击详细信息，可以看到你获取的IPV6地址，如果是以2001：DA8：1002：112：：11开头，就说明你已经成功的接入了东南大学IPV6网络

你同样也可以访问6rank.edu.cn

可以看到类似这样的页面

WinXP系统配置方法:

一 安装协议（如果你已经安装了TCP/IP协议版本6，无需再次安装）

1.点击开始，并执行运行命令

2.在命令行中输入cmd并回车

3．在弹出的窗口中输入ipv6 install，并回车

4.当提示为succeeded时，即为安装成功，你可以键入ipconfig观察一下获得的IPv6地址

如果是以2001:DA8:1002开头则说明已接入学校IPV6网络（安装成功后可能需要重启下）

二 配置DNS

- 继续在cmd运行窗口中输入netsh，等待一段时间后进入netsh配置

- 然后输入interface，再输入ipv6

- 再输入： add dns "本地连接" 2001:DA8:1002:112::11   
 （注意，’本地连接’可能要根据实际情况修改）

跳出确定后说明配置成功

三 简单的测试方法

你可以访问6rank.edu.cn

可以看到类似这样的页面